Project manager
1. 创建设计项目
2. 创建库项目
 .cpm 为project项目文件

---
Library explorer
1. 创建设计项目
2. 创建库项目
 .cpm 为工程设置文件
打开方式1
打开方式2

---
Library explorer 图形窗口
构建区 build：
主要显示 cds.lib文件中指向的库
cds.lib文件内容，表明当前项目的库
DFEFINE projectname_lib worklib
worklib为cds.lib所在路径下的一个文件夹
参考区 ref：
主要显示 refcds.lib文件中指向的库
Chips.prt文件

---
Part developer 元件库编辑器
逻辑元件与物理元件
逻辑元件上的针脚 logic pins
物理元件上的针脚 physic pins
封装上的针脚
物理元件与封装的针脚是一一对应的
逻辑元件与物理元件的针脚是一对多的
e.g. 一个MOSFET的drain在封装上有三个物理引脚。此处logic pin为 drain， physic pins为三个引脚。
默认参数设置
封装显示窗口
F12 zoom out
F11 zoom in
F2 zoom fit

---
当管脚数量超过图页时，需要将图库分成几个SYMBOL，在定义管脚映射时增加相应的functions/slots
库元件的创建
库元件的校验
http://www.doczj.com/doc/2e17157315-5.html
Part-table ptf editor
Key properties
在原理图中显示的属性，不会带入PCB中
Injected properties
默认情况下，在原理图中不显示，会在打包操作以后输出到网表中
Global properties
用来设置在原理图和PCB中都能看到的属性

---
问题
1. function/slots s1是干什么用的
2. 通过package生成symbol和通过symbol生成package的区别
3. logical / physical / global pins的作用

---
库元件的创建操作实例