## Slide 1: 零声科技手持式测厚仪

## Slide 2
功放部分

## Slide 3
功放部分（方案整体分析） 功率输出部分电压：26V（低压大电流方案）
拓扑结构：全桥
输出匹配：变压器匹配，电容匹配
A面
B面

## Slide 4
功放部分（器件功能与连接梳理）
第一级驱动 逻辑门
第二级驱动
10V
26V
Tantalum capacitor 475V
P1,P3:GND
P2: (#1:10) sig-A in
P4: (#1:4) sig-B in
P5: sig-A out
P6,P8: VS (10v)
P7: sig-B out
TSSOP-14
SOP-8
P1: (from controller) sig-A in
P2,P3,P5 (connected together)
P13: (from controller) sig-B in
P9,P11,P12: (connected together)
P4: sig-A out
P10: sig-B out
P14: VS (3.7v)
P7: GND

## Slide 5
第一级驱动器特点：
3.7V供电
74LCX07

## Slide 6
第二级驱动器特点：
两个通道
低边驱动器
输入电压3.2V 输出电压10V
MICROCHIP：17ns rise 17ns fall for 1.8nF
4.5V-18V
VIN_H 1.6V
VIN_L 1.3V

## Slide 8
AO
O0
O1
第二级驱动输出

## Slide 9
功放部分（器件功能与连接梳理）
变压器驱动
N/P MOS
共12组

## Slide 10
N/P channel, MSOP-8, MICRO8

## Slide 11
变压器驱动器特点：
N/P MOS驱动 MSOP封装
IRF7509
VDSS 30V
RDS 0.11(N) 0.2(P)
驱动时序：
G1\2A HIGH G1\2B LOW
G1\2A LOW G1\2B LOW
G1\2A LOW G1\2B HIGH
G1\2A LOW G1\2B LOW

## Slide 12
N管驱动信号与P管驱动信号（对地）

## Slide 13
功放部分（器件功能与连接梳理）
共三组变压器： 初级线圈并联 次级线圈串联
匝数比：1：12
单组变压器线圈连接关系

## Slide 15
ETHERNET MAGNETIC TRANSFORMER ？
15VA 100MHz
八匝线圈，共四组，1：1绕制
Marking code: A7W

## Slide 16
功放部分（连接关系示意图）
第一级驱动
第二级驱动
Transformer driver
A
B
1
6
Transformer driver
A
B
Transformer primary coil
12
12
电路结构图
3.2V
10V
26V
640V
1：12

## Slide 20
SENSOR 两端电压
26V电源纹波

## Slide 22
① Gate Driver
Pins connections
P1,P3:GND
P2: (#1:10) sig-A in
P4: (#1:4) sig-B in
P5: sig-A out
P6,P8: VS (10v)
P7: sig-B out
N/P MOS package: MSOP-8
VDSS >30V
Pulse current >10A during 0.5us
ton/ toff: satisfy 4MHz working frequency(<25ns)
package: SOP-8
Vs >10V
Two separate channel
Input logic voltage: 0-3.7V
Voltage level inverter
Driving capability: rise / fall time satisfy 4MHz working frequency(<25ns) with load (mosfet input capacitance * 2)
② N/P MOS
The chip on the board and tested results
Features of gate driver to be searched
e.g. MCP14A0303 (the component I found here has unnecessary enable pins P1,P8)
Features of transformer driver to be searched
e.g. IRF7509 (30V vdss seems insufficient in practice, 45V or higher may be a better choice)